## Slide 1: Arquitectura de Computadoras
Introducción

## Slide 2: Organización de una computadora
Hace referencia a las unidad lógicas que componen a una computadora
  Unidad central de proceso
  Unidad de memoria
  Unidad de entrada/salida
A las funciones que realizan cada una de las unidad
Forma en como se comunican las unidades
EJEMPLOS:
  Set de instrucciones
  Registros del procesador

## Slide 3: Arquitectura de Computadoras
Hace énfasis en la forma de construir cada una de las unidades lógicas para que realicen funciones especificadas por su organización
EJEMPLOS:
  Detalles de construcción de la ALU
  Numero de bits para representación de números
  Formato de instrucción

## Slide 4: Nociones básicas de un computador
Memoria de programa: Contiene todas las instrucciones del programa a ejecutarse en el procesador
Memoria de datos: Almacena los datos necesarios para la ejecución de un programa así como los datos que son resultados de la ejecución.
Unidad Aritmética Lógica: Se encarga de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas de los programas
Registros: Son las localidades de memoria mas cercanas al procesador y que alojan a los datos de uso excesivo
Unidad de control: Bloque del microprocesador que se encarga de activar o desactivar a las demás unidades para la ejecución de las instrucciones

## Slide 5: Arquitectura Von Neuman
Utilizan una sola memoria para almacenar Instrucciones y Datos
Organización:
  ALU
  Unidad de control
  Memoria
  Dispositivos de entrada/salida
  Bus de datos

## Slide 6: Pentium IV

## Slide 7: Intel Core 2 Dou ®

## Slide 8: Intel i7

## Slide 9: Arquitectura Harvard
Separa a la memora de datos de la memoria de programa
Realiza accesos a las memorias por buses separados
Ancho de palabra puede ser diferente
Accesos a memoria simultáneos

## Slide 10: Arquitectura CISC
Desarrollados principalmente por Intel
Conjunto amplio de instrucciones
Instrucciones que permiten realizar operaciones complejas entre operandos situados en memoria
Dificulta el paralelismo de instrucción
Actualmente los procesadores CISC convierten las instrucciones a RISC

## Slide 11: Arquitectura RISC
RISC = Conjunto Reducido de Instrucciones
  Conjunto limitado de instrucciones, para ejecutarse rápidamente
  Instrucciones orientadas a los registros con acceso limitado a memoria
  Instrucciones de LOAD y STORE son quienes acceden a memoria
  Modos limitados de direccionamiento
  Banco de registros grande
  Palabra de instrucción con extensión y formato fijos, lo que simplifica la decodificación

## Slide 12: Ejemplos de RISC
PowerPC
  Desarrollado por IBM, Motorola, Apple

## Slide 13
ARM
  Desarrollado ARM Holdings
  Ampliamente utilizados en tecnología móvil

## Slide 14
SPARC
  Desarrollado por Sun Micrsystems

## Slide 15
MIPS
  Desarrollado MIPS Technologies
  Ampliamente utilizados en sistemas embebidos, routers CISCO, consolas como nintendo 64, Play Station
  Las arquitectura MIPS es la base de los procesacores superescalares actuales

## Slide 16: Procesadores Superescalares
Procesadores capaces de ejecutar mas de una instrucción por ciclo de reloj
Hace uso del paralelismo de instrucciones y del paralelismo del flujo utilizando técnicas de pipeline en etapas
  Búsqueda de instrucción (Fetch)
  Decodificación
  Ejecución
  Acceso a memoria
Problemas de:
  Conflictos de recursos
  Dependencias de datos
  Dependencias de instrucciones

## Slide 18: Procesadores Vectoriales
Procesador que ejecuta operaciones sobre vectores de datos
Pueden decodificar instrucciones cuyos operandos son vectores de datos completos
La conversión de un programa escalar a uno vectorial se llama Vectorización
Se utilizan en el área cómputo científico

## Slide 19: Clasificación de Flynn
Clasificación de las computadoras con base en el numero de instrucciones concurrentes y en los flujos de datos disponibles
  Una instrucción – un dato (SISD): Procesador que no explota el paralelismo en instrucción ni en dato
  Múltiples instrucciones – un dato (MISD): Utilizadas en el paralelismo redundante, en sistemas de navegación en donde se requiere de un respaldo
  Una instrucción – Múltiples datos (SIMD): Procesadores vectoriales
  Múltiples instrucciones – múltiples datos (MIMD): Sistemas distribuidos